ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 4 по 10 жовтня 2023 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). Протягом звітного періоду на Дніпропетровщині спостерігалась тепла та суха погода. Середньодобові температури повітря на 1-6о перевищували норму або відповідали їй і знаходились в межах 10-18о тепла. Максимальна температура повітря в найтепліші дні підвищувалась по області до 20-25о тепла. Наприкінці періоду середньодобові температури знизились до 4-7о тепла, що ниже від норми на 4-8о. Мінімальна температура повітря в найхолоднішу ніч 10 жовтня скрізь по області знижувалась до мінус 0-4о, на поверхні ґрунту та на висоті 2 см спостерігались заморозки інтенсивністю 1-6о морозу. Опади спостерігались невеликі та помірні протягом трьох діб скрізь по області. Кількість опадів в середньому по області склала 9 мм при нормі за жовтень 37 мм. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Відповідно до Програми державного моніторингу вод за період з 2 по 8 жовтня 2023 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР були відібрані: - 2 проби з Кам'янського водосховища (суббасейн середнього Дніпра) в районах питних водозаборів м. Верхньодніпровськ та смт Аули; - 3 проби з Дніпровського водосховища (суббасейн Нижнього Дніпра) в районах Кайдацького та Ломовського питних водозаборів, питний водозабір ВП «ПдТЕС» ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго». Якісний стан поверхневих вод в вищезазначених пунктах спостереження знаходився на задовільному рівні з незначними сезонними змінами якісних показників води. Температура води становила від 20,7 °С до 21,0 °С, вміст розчиненого кисню коливався від 6,40 мгО2/дм3 до 9,48 мгО2/дм3. Вміст за основними показниками санітарного стану, а саме: амоній-іонів (0,28-0,63 мг/дм3), марганцю (0,14-0,21 мг/дм3), заліза загального (0,19-0,29 мг/дм3) фосфат-іонів (0,44-0,70 мг/дм3), ХСК (31,8-32,8 мгО/дм3). Крім того було відібрано та відправлено 2 проби у лабораторію МОЗМ дніпровських водосховищ та 9 проб поверхневої води у лабораторію моніторингу вод Східного регіону Сіверсько - Донецького БУВР для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Полив у Дніпропетровській області розпочато 12.04.2023 року. Станом на 10.10.2023 року в Дніпропетровській області полито 20723 га фізичної площі, виконано 55964 гектарополивів. На полив сільськогосподарських культур подано 15042 тис. м3 зрошувальної води. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2023 року дренажними НС та свердловинами відкачано 479,416 тис.м3 води, спожито 29,442 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас Рівень води в Орiльському в-щi на 10.10.2023р. складає 102,95 м БС (НПР 103,30 м БС), обсяг W = 13,582 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща на 08:00 10.10.2023р.– відсутній. Позначка Краснопавлiвського в-ща 10.10.2023 р. складає 108,77 м БС (НПР 120 м БС), обсяг W = 131,725 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець на 08:00 10.10.2023 р. – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському в-щі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 03.10.2023 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 7,25 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 10.10.2023 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 553 до 1327 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,75…64,05 м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 51,16…51,55 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 304,6 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 231,1 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 73,5 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 24,61…24,59 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,07 м при НПР 16,00 м. У Білозерському лимані – 7,09…7,08 м при НПР 7,22 м. На річках: р. Базавлук – 4,92…4,96 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка – 7,30…7,34 м при НПР 8,25 м. На Томаківській НС, Нікопольській НС, Базавлуцькій НС та Білозерській НС агрегати не працювали. Рівень ґрунтових вод поступово знижується. По м. Нікополь та смт Кам’янка-Дніпровська підтоплення немає. В с. Велика Знам'янка спостерігається незначне підтоплення території |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Кам’янському та Дніпровському водосховищах спостерігалися коливання рівнів води в межах 1-15 см за добу. Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській області (ІІІ рівень небезпеки – коричневий). На річках області переважало коливання рівнів води в межах 1-6 см за добу. На р. Солона біля с. Новопавлівка спостерігається затоплення заплави шаром 0,7 м. На р. Вовчій протягом звітного періоду спостерігалися коливання рівня води в межах 0,3 м на добу, що обумовлено впливом малої ГЕС, розташованої в 1,5 км вище поста. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітці 330-331 см над нулем поста (30,87-30,88 мБС-77). Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка, на р. Оріль біля с. Степанівка (Харківська область) та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке, а з 07.10 також на р. Кільчень біля с. Олександрівка І. На початку жовтня водність річок нижча за норму і складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 34 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 52 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 0973648833 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 10 жовтня 2023 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об’єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу |  | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 396 | 63,96 | -6 |  | 455 | 400 | 520 |  | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 757 | 51,28 | +2 |  | 969 | 780 | 880 | 14,6 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 762 | 51,33 | +3 |  | 874 | 772 | 831 | 16,2 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 767 | 51,38 | +10 |  | 816 | 756 | 919 | 15,4 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 166 | 58,75 | 0 |  | 819 | 233 | 718 |  | Рослинність по перерізу потоку |
| Самара, Коханівка | 173 | 76,93 | +1 |  | 303 | 133 | 260 |  | Рослинність біля берега, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 148 | 61,25 | 0 |  | 485 | 145 | 296 |  | Рослинність біля берега |
| Самара, Кочережки | 186 | 54,32 | +1 |  | 1068 | 249 | 680 |  | Рослинність біля берега |
| Велика Тернівка, Богданівка | 148 | 65,00 | +1 |  | 441 | 177 | 336 |  | Рослинність біля берега |
| Вовча, Васильківка | 12 | 65,53 | 0 |  | 823 | 77 | 632 |  | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 267 | 99,35 | -1 |  | 332 | 153 | 350 |  | Рослинність по перерізу потоку |
| Гайчур, Андріївка | 370 | 78,05 | +2 |  | 761 | 394 | 770 |  | Рослинність біля берега |
| Мала Терса, Троїцьке | 716 | 67,21 | 0 |  | 990 | 711 | 820 |  | Рослинність стелеться по дну, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 232 | 69,22 | 0 |  | 390 | 220 | 329 | 8,7 | Рослинність біля берега, стояча вода |
| Мокра Сура, Кринички | 326 | 75,73 | -1 |  | 447 | 329 | 700 |  | Рослинність біля берега, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 330 | 30,87 | 0 |  | 811 | 359 | 570 | 15,0 | Рослинність біля берега |