ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 5 по 12 березня 2024 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду в першій декаді березня на Дніпропетровщині спостерігався антициклональний тип погоди, який характеризувався відсутністю опадів та переважанням підвищеного температурного режиму. Середньодобові температури в більшості днів декади на 1-4о перевищували норму або відповідали їй і становили 1-5о тепла, лише 6-8 березня вони були нижчі за норму на 1-4о і визначались 0-5о морозу. Опади протягом декади були відсутні. Останні істотні опади спостерігались 10 лютого. У відповідній декаді минулого року на переважній території області склала 1-5 мм (8-40% декадної норми). Найбільше опадів, 6-15 мм або 50-125 % декадної норми, випало на крайньому сході області. Сніговий покрив по області на 10 березня відсутній, ґрунт на переважній частині області був талий, місяцями на заході та півдні відмічалось промерзання ґрунту до глибини 2-3 см. 11 березня середньодобова температура у повітрі визначилась по області в межах мінус 3о — плюс 1о, що нижче норми на 1-5о. Максимальна температура підвищувалась до 4-6о тепла. Мінімальна температура у повітрі знижувалась переважно до 3-6о морозу, на північному та крайньому сході до 8-9о морозу. Поверхня ґрунту охолоджувалась до 5-10о морозу. Опади не спостерігались. Норма опадів за березень складає 41 мм. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Відповідно до Програми державного моніторингу вод за період з 04 по 10 березня 2024 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Дніпропетровській області було відібрано: 2 проби з Кам'янського водосховища (суббасейн середнього Дніпра) в районах питних водозаборів м. Верхньодніпровськ та смт Аули; 2 проби з Дніпровського водосховища (суббасейн Нижнього Дніпра) в районах Кайдацького та Ломовського питних водозаборів. Якісний стан поверхневих вод в вищезазначених пунктах спостереження знаходився на задовільному рівні з незначними сезонними змінами якісних показників води. Температура води становила від 3,4 °С до 3,6 °С, вміст розчиненого кисню коливався від 10,30 мгО2/дм3 до 10,53 мгО2/дм3 . Вміст за основними показниками санітарного стану, а саме: амоній-іонів (0,30 - 0,38 мг/дм3), марганцю (0,01 – 0,07 мг/дм3), заліза загального (0,13 - 0,21 мг/дм3) фосфат-іонів (0,17 – 0,24 мг/дм3), ХСК (28,5 – 29,6 мгО/дм3). 2 проби поверхневої води по р. Саксагань: Макортівське водосховище, с. Макорти, КП ПМР «Житлокомплекс», Макортівське водосховище, с. Саївка, міст (суббасейн Нижнього Дніпра). Температура води становила від 3,9 °С до 4,0 °С, вміст розчиненого кисню коливався від 9,36 мгО2/дм3 до 9,92 мгО2/дм3 . Вміст за основними показниками санітарного стану, а саме: амоній-іонів (0,20 – 0,42 мг/дм3), марганцю (0,03 – 1,19 мг/дм3), заліза загального (0,11 – 0,77мг/дм3) фосфат-іонів (0,05 – 0,39 мг/дм3), ХСК (29,1 – 36,2 мгО/дм3), сухий залишок (3216– 3392) мг/дм3. 1 проба поверхневої води: Південне водосховище питний водозабір (суббасейн Нижнього Дніпра). Температура води в пробі 3,8 °С, вміст розчиненого кисню – 9,91 мгО2/дм3, амоній-іони – 0,24 мг/дм3, фосфат-іони – 0,25 мг/дм3, залізо загальне - 0,49 мг/дм3, марганець - 0,10 мг/дм3, ХСК – 31,4 мгО/дм3, сухий залишок – 1280 мг/дм3, що майже на рівні значень минулого місяця. Крім того було відібрано та відправлено 20 проб поверхневої води до лабораторії МОЗМ дніпровських водосховищ, до лабораторії Сіверсько-Донецького БУВР та до лабораторії моніторингу вод Південного регіону БУВР річок Причорномор’я та нижнього Дунаю для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників. |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2024 року дренажними НС та свердловинами відкачано 150,592 тис.м3 води, спожито 10,503 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас рівень води в Орiльському в-щi на 12 березня 2024 р. 103,09 м БС (НПР - 103,30 м БС), обсяг W = 14,601 млн.м3. Попуск з Орільского водосховища 12.03.2024р. на 08.00 годин – відсутній. Позначка Краснопавлiвського водосховища 12 березня 2024р. 108,51 м БС (НПР - 120 м БС), обсяг W = 127,685 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського водосховища в р. Сіверський Донець 12.03.2024р. на 08.00 годин – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському водосховищі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 04 березня 2024р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 8,1 мг-екв/дм3. Якість води на водозаборі м. Харків на 04 березня 2024р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) глибинна (7,29 м) – 8,7 мг-екв/дм3. |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ за період 06-12.03.2024 СДГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 2544м3/с до 3393м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63.79-63.90м, а рівень Дніпра в нижньому б'єфі біля греблі коливався в межах – 52.23-52.77м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 890.5 т. м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС –442.9 т.м3, Верхньодніпровській НС – 447.6т.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Продовжується спрацювання Верхового водосховища, що на р. Самоткань (Верхньодніпровський захисний масив). Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 25,49 м – 25,54 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,62 м при НПР 16,00 м. На річках: р. Базавлук рівень - 4,75 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка - рівень був у межах 7,01 м - 7,48 м при НПР 8,25 м. На Томаківській НС за тиждень було відпрацьовано 18 маш. год. та перекачано 324 тис.м3 води. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 63 маш. год. та перекачано 1134 тис. м3 води. На Нікопольській НС агрегати не працювали. Всього за тиждень насосними станціями відпрацьовано 81 маш.год. та перекачано 1458 тис.м3 води. Рівень ґрунтових поступово знижується. По м. Нікополь підтоплення не має |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Кам’янському водосховищі спостерігалися добові коливання рівня води в межах 2-14 см, на Дніпровському водосховищі переважало підвищення рівнів води з добовою інтенсивністю 1-22 см. Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки – коричневий). На більшості річок області переважало зниження рівнів води добовою інтенсивністю 1-4 см. На р. Солона біля с. Новопавлівка спостерігається затоплення заплави шаром 1,0. На більшості річок області льодових явищ не спостерігалось, лише на окремих малих річках відмічалися забереги. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітках 376-378 см над нулем поста (31,33-31,35 мБС-77). Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке. Поточна водність річок складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 78 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 79 %. |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Іван Коваленко, тел. 0677742169 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 12 березня 2024 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об’єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу | від дати 10.02 | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 379 | 63,79 | -7 | -18 | 455 | 400 | 520 | 2,4 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 794 | 51,65 | -6 | +32 | 969 | 780 | 880 | 2,9 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 777 | 51,48 | +9 | +14 | 874 | 772 | 831 | 2,0 |  |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 758 | 51,29 | +5 | -1 | 816 | 756 | 919 | 2,6 |  |
| Оріль, Царичанка | 324 | 60,33 | 0 | 0 | 819 | 233 | 718 | 2,4 |  |
| Самара, Коханівка | 195 | 77,15 | 0 | -16 | 303 | 133 | 260 | 3,6 | Чисто, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 157 | 61,34 | 0 | +2 | 485 | 145 | 296 | 3,8 |  |
| Самара, Кочережки | 330 | 55,76 | -2 | +13 | 1068 | 249 | 680 | 2,3 |  |
| Велика Тернівка, Богданівка | 193 | 65,45 | -1 | -3 | 441 | 177 | 336 | 3,8 |  |
| Вовча, Васильківка | 66 | 66,07 | -2 | -19 | 823 | 77 | 632 |  |  |
| Солона, Новопавлівка | 301 | 99,69 | -1 | +34 | 332 | 153 | 350 | 3,4 |  |
| Гайчур, Андріївка | 397 | 78,32 | -1 | -10 | 761 | 394 | 770 | 3,4 |  |
| Мала Терса, Троїцьке | 826 | 68,31 | -1 | -6 | 990 | 711 | 820 | 2,5 | Чисто, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 276 | 69,66 | 0 | -14 | 390 | 220 | 329 | 3,2 |  |
| Мокра Сура, Кринички | 338 | 75,85 | 0 | -28 | 447 | 329 | 700 | 1,2 | Забереги, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 376 | 31,33 | 0 | -2 | 811 | 359 | 570 | 3,4 | Чисто |