ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 7 по 13 лютого 2024 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Дніпропетровщині відзначилась аномально теплою, з частими опадами та подекуди небезпечними явищами: сильним вітром, місцями з грозою, ожеледдю та туманами погодою. Середньодобові температури перевищували норму на 5-11о і знаходились у межах від мінус 0о до плюс 8о. Максимальна температура повітря в найтеплішій день досягала 12-14о тепла, поверхня ґрунту в цей час нагрівалась до 10-16о тепла. Мінімальна температура у повітрі в найхолодніші ночі знижувалась до 1-4о морозу, на поверхні ґрунту до 1-6о морозу. Кількість опадів в середньому по області з початку місяця склала 24,3 мм при нормі за лютий 34 мм. Сніговий покрив на переважній території області був відсутній. Лише в окремі дні декади місцями на півночі, південному заході та сході області він тимчасово утворювався висотою до 2 см |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Відповідно до Програми державного моніторингу вод за період з 05 по 11 лютого 2024 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР у Дніпропетровській області було відібрано: - 2 проби з Кам'янського водосховища (суббасейн середнього Дніпра) в районах питних водозаборів м. Верхньодніпровськ та смт Аули; - 2 проби з Дніпровського водосховища (суббасейн Нижнього Дніпра) в районах Кайдацького та Ломовського питних водозаборів. Якісний стан поверхневих вод в вищезазначених пунктах спостереження знаходився на задовільному рівні з незначними сезонними змінами якісних показників води. Температура води становила від 0,8 °С до 1,0 °С, вміст розчиненого кисню коливався від 9,86 до 10,17 мгО2/дм3. Вміст за основними показниками санітарного стану, а саме: амоній-іонів (0,19-0,23 мг/дм3), марганцю (0,02-0,04 мг/дм3), заліза загального (0,10-0,23 мг/дм3), фосфат-іонів (0,13-0,48 мг/дм3), ХСК (28,4-30,2 мгО/дм3). - 2 проби поверхневої води по р. Саксагань: Макортівське водосховище, с. Макорти, КП ПМР «Житлокомплекс», 5,3 км, Саксаганське водосховище, м. Кривий Ріг, район водоскидної споруди (суббасейн Нижнього Дніпра). Температура води становила від 0,8°С до 0,9°С, вміст розчиненого кисню коливався від 10,05 до 10,07 мгО2/дм3 . Вміст за основними показниками санітарного стану, а саме: амоній-іонів (0,33-1,63 мг/дм3), марганцю (0,03-0,06 мг/дм3), заліза загального (0,08-1,47мг/дм3) фосфат-іонів (0,05-0,63 мг/дм3), ХСК (28,4-38,2 мгО/дм3), сухий залишок (2888-3290) мг/дм3. - 1 проба поверхневої води: Південне водосховище питний водозабір (суббасейн Нижнього Дніпра). Температура води в пробі 0,8 °С, вміст розчиненого кисню – 10,08 мгО2/дм3, амоній-іони 0,10 мг/дм3, фосфат-іони 0,08 мг/дм3, залізо загальне 0,07 мг/дм3, марганець 0,04 мг/дм3, ХСК 27,3 мгО/дм3, сухий залишок – 842 мг/дм3, що майже на рівні значень минулого місяця. Крім того було відібрано та відправлено 12 проб поверхневої води до лабораторії МОЗМ дніпровських водосховищ, до лабораторії Сіверсько-Донецького БУВР та до лабораторії моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2024 року дренажними НС та свердловинами відкачано 82,142 тис.м3 води, спожито 5,519 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас рівень води в Орiльському в-щi на 13.02.2024 р. складає 103,10 м БС (НПР 103,30 м БС), обсяг W = 14,680 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща на 08:00 13.02.2024 р.– витратою 1,95 м3/с. Товщина криги до 10 см. Позначка Краснопавлiвського в-ща 13.02.2024 р. складає 108,55 м БС (НПР 120 м БС), обсяг W = 128,305 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець на 08:00 13.02.2024 р. – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському в-щі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 06.02.2024 р. (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 7,8 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 06.02.2024 р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 1281 до 1992 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,94…64,02 м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 51,50…51,91 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 1250,9 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 502,9 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 748,0 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Продовжується спрацювання Верхового водосховища, що на р. Самоткань (Верхньодніпровський захисний масив). Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ. Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 25,26…25,32 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – 15,50…15,57 м при НПР 16,00 м. На річках: р. Базавлук – 4,79…4,70 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка – 7,56…7,47 м при НПР 8,25 м. На Томаківській НС за тиждень було відпрацьовано 8 маш.год та перекачано 144 тис.м3 води. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 144 маш.год та перекачано 2592 тис.м3 води. На Нікопольській НС агрегати не працювали. Всього за тиждень насосними станціями відпрацьовано 152 маш.год. та перекачано 2736 тис.м3 води. Рівень ґрунтових поступово знижується. По м. Нікополь підтоплення не має |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду на Кам’янському водосховищі спостерігалися добові коливання рівнів води в межах 2-6 см, на Дніпровському водосховищі – в межах 1-20 см. Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природнє русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській області (ІІІ рівень небезпеки – коричневий). На більшості річок області спостерігалось коливання рівнів води в межах 1-5 см. Відбувалося послаблення або руйнування льодового покриву та поступове очищення від нього водних об’єктів. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітках 374-378 см над нулем поста (31,31-31,35 мБС-77). Вода не досягла відмітки заплави. Течія відсутня в р. Мокра Сура біля смт Кринички, на р. Самара біля с. Коханівка та на р. Мала Терса біля с. Троїцьке. Поточна водність річок вища за норму (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 139 % - на р. Самара біля с. Кочережки – 99 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | НС не відбувалось |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 0973648833 |

Заступник  начальника                                                                   Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 13 лютого 2024 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Льодові явища, товщина льоду, см |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу | від дати 10.02 | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 405 | 64.05 | 0 | +8 | 455 | 400 | 520 | 1.9 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 735 | 51,06 | -17 | -27 | 969 | 780 | 880 | 3,2 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 734 | 51,05 | -18 | -29 | 874 | 772 | 831 | 2,0 | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 729 | 51,00 | -20 | -30 | 816 | 756 | 919 | 2,2 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 320 | 60,29 | +4 | -4 | 819 | 233 | 718 | 0,9 | Льодохід, лід тане на місці |
| Самара, Коханівка | 214 | 77,34 | +1 | +3 | 303 | 133 | 260 | 2,0 | Чисто, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 157 | 61,34 | 0 | +2 | 485 | 145 | 296 | 2,2 | Чисто |
| Самара, Кочережки | 323 | 55,69 | +1 | +6 | 1068 | 249 | 680 | 1,3 | Чисто |
| Велика Тернівка, Богданівка | 202 | 65,54 | +4 | +6 | 441 | 177 | 336 | 2,8 | Чисто |
| Вовча, Васильківка | 86 | 66,27 | +1 | +1 | 823 | 77 | 632 | 2,3 | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 278 | 99,46 | +5 | +11 | 332 | 153 | 350 | 3,2 | Чисто |
| Гайчур, Андріївка | 411 | 78,46 | +1 | +4 | 761 | 394 | 770 | 5,2 | Чисто |
| Мала Терса, Троїцьке | 835 | 68,40 | 0 | +3 | 990 | 711 | 820 | 2,1 | Лід тане на місці, стояча вода |
| Кільчень, Олександрівка І | 294 | 69,84 | +1 | +4 | 390 | 220 | 329 | 1,5 | Ополонки |
| Мокра Сура, Кринички | 367 | 76,14 | -2 | +1 | 447 | 329 | 700 | 1,9 | Чисто, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 374 | 31,31 | 0 | -4 | 811 | 359 | 570 | 2,4 | Чисто |