ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

РЕГІОНАЛЬНИЙ ОФІС ВОДНИХ РЕСУРСІВ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

пр-кт Дмитра Яворницького, 39-А, м. Дніпро, 49044, тел./факс (056) 720-91-56

E-mail: info@dovr.gov.ua, сайт: douvr.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 01038699

# Кризовий центр Держводагентства

# Інформація про водогосподарську обстановку за тиждень

(період з 12 по 18 квітня 2023 р.)

| 1. | Узагальнена гідрометеорологічна обстановка по басейнах і суббасейнах річок | За гідрографо-географічним районуванням Дніпропетровська область повністю розташована в межах басейну Дніпра. Згідно схеми гідрографічного районування в межах району басейну річки Дніпро у Дніпропетровській області виділені два суббасейни: Середнього Дніпра (1 водогосподарська ділянка) та Нижнього Дніпра (12 водогосподарських ділянок). Протягом звітного періоду на Дніпропетровщині спостерігалась нестійка за температурним режимом, з частими опадами та інколи сильним вітром погода. Середньодобові температури повітря визначались 10-14о тепла. Максимальна температура повітря на початку та наприкінці періоду підвищувалась по області до 15-18о тепла. В найхолодніший період (14-16 квітня) середньодобова температура повітря визначилась по області 6-9о тепла. Мінімальна температура повітря знижувалась переважно до 2-6о тепла. В найхолоднішу ніч, 17 квітня відмічались заморозки: у повітрі мінімальна температура на сході області знижувалась до 0о; в окремих районах на півночі, крайньому заході та сході на поверхні ґрунту та висоті 2 см від поверхні грунту до 0-2о морозу. 11 квітня метеостанціями області Комісарівка, Лошкарівка та Нікополь було зафіксовано небезпечне метеорологічне явище (НМЯ) І рівня – значний дощ: за 12 годин і менше випало 17, 16 та 22 мм опадів. З початку місяця кількість опадів склала 48,6 мм при нормі за квітень 40 мм |
| --- | --- | --- |
| 2. | Гідрохімічна (якість води) та гідрогеологічна ситуація | Відповідно до Програми державного моніторингу вод за період з 10 по 16 квітня 2023 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів РОВР відібрано та відправлено 11 проб поверхневої води у лабораторію моніторингу вод Західного регіону Дністровського БУВР для виконання хімічних (пріоритетних) та басейнових специфічних показників |
| 3. | Робота водогосподарського комплексу |
| 3.1 | Робота насосних станцій (об’єми перекачаної води), каналів та ГТС | За даними підвідомчих управлінь РОВР у Дніпропетровській області гідротехнічні споруди, насосні станції, знаходились у належному стані і працювали на затверджених режимах. Постійно проводяться доглядові роботи за технічним станом гідроспоруд та по підтриманню естетичного і санітарного стану на спорудах та прилеглих до них територіях. Для захисту від підтоплення населених пунктів задіяні 9 дренажних насосних станцій, які працюють по мірі надходженні дренажних вод до аванкамер та 13 свердловин вертикального дренажу. З початку 2023 року дренажними НС та свердловинами відкачано 244,808 тис. м3 води, спожито 11,786 тис.кВт електроенергії. Дренажні насосні станції працюють в проектному режимі. За інформацією Управління каналу Дніпро-Донбас рівень води в Орiльському в-щi на 17.04.2023 р. складає 103,27 м БС (НПР-103,30 м БС), обсяг W = 16,029 млн.м3. Попуск з Орільского в-ща 17.04.2023р. на 08:00 – витратою 1,01 м3. Позначка Краснопавлiвського в-ща 17.04.2023 р. складає 109,77 м БС (НПР-120 м БС), обсяг W = 149,314 млн.м3. Попуск з Краснопавлівського в-ща в р. Сіверський Донець 17.04.2023 р. на 08:00 – відсутній. Якість води по жорсткості в Краснопавлівському в-щі на донному водовипуску (поверхнева) станом на 12.04.2023 р. складає (при нормі 7,0 мг-екв/дм3) – 6,8 мг-екв/дм3. Станом на 08:00 17.04.2023р. насосні станції 1÷12 не працюють в технологічному режимі |
| 3.2 | Режим роботи ГЕС на водосховищах | За інформацією Кам'янського управління захисних масивів дніпровських водосховищ протягом звітного періоду Середньодніпровська ГЕС працювала на притокових витратах з попусками в нижній б'єф від 3300 до 5693 м3/с за добу. Рівень Кам’янського водосховища в верхньому б'єфі біля греблі СДГЕС утримувався в межах відміток 63,70…63,93 м, а рівень р. Дніпро в нижньому б'єфі біля греблі СДГЕС коливався в межах – 53,00…53,61 м. Насосними станціями Управління за звітний період перекачано 1208,4 тис.м3 води (в т.ч по Кременчуцьким НС – 366,4 тис.м3, Верхньодніпровській НС – 842,0 тис.м3). Гідротехнічні споруди Управління та насосні станції, знаходились у належному стані і працювали у затверджених режимах. Гідрогеологічні умови на захищених територіях прибережної зони Кам'янського водосховища в основному задовільні. За інформацією Нікопольського управління захисних масивів дніпровських водосховищ рівень Каховського водосховища коливався від 15,04 м до 15,77 м (водпост Грушівка). Рівні води у регулюючих водосховищах: у Шолоховському – 24,44…24,52 м при НПР 31,2 м, у Миколаївському – від 15,39…15,45 м при НПР 16,00 м. У Білозерському лимані – 7,28…7,33 м при НПР 7,50 м. На річках: р. Базавлук – 4,05…4,32 м при НПР 4,75 м, р. Томаківка – 7,37…6,97 м при НПР 8,25м. Насосні станції працюють у повсякденному режимі, надзвичайних ситуацій не виникало. На Базавлуцькій НС за тиждень було відпрацьовано 87 маш.год. та перекачано 1566 тис.м³ води. На Томаківській НС за тиждень було відпрацьовано 32 маш.год. та перекачано 684 тис.м³ води. На Нікопольській НС за тиждень було відпрацьовано 168 маш.год. та перекачано 161 тис.м³ води. На Білозерській НС агрегати не працювали. Всього за тиждень насосними станціями відпрацьовано 287 маш.год. та перекачано 2411 тис.м³ води. На захищеній території м. Нікополь підтоплено 4 багатоповерхових будинки та 35 приватних садиб на площі 13,5 га. Рівні ґрунтових вод залягають на глибинах 0,83…1,41 м. По м. Кам'янка-Дніпровська та с. Водяне підтоплено близько 22 приватних садиб на площі 9,2 га. У с. Велика Знам'янка площа підтопленої ділянки складає 1,5 га, підтоплено близько 6 приватних садиб |
| 4. | Пропуск повені і паводків |
| 4.1 | Введенні ступені протипаводкового захисту | Режим повсякденної діяльності |
| 4.2 | Режим пропуску повені/ паводку | За інформацією Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології протягом звітного періоду, внаслідок пропуску весняного водопілля через каскад дніпровських водосховищ, на Дніпровському водосховищі спостерігалося різке підвищення рівнів води добовою інтенсивністю 9-33 см. Внаслідок чого на двох гідрологічних постах відбулося досягнення та перевищення небезпечних позначок, при яких можливе затоплення або обтоплення заплавних та прируслових територій: - на гідрологічному посту вдсх. Дніпровське – Сухачівка 15 квітня 2023 р. рівень води досяг небезпечної відмітки перевищив її, вода вийшла на заплаву. Відбулося затоплення прирічкових ділянок в селах Курилівка (садові товариства), Обухівка, Сухачівка (городи місцевих жителів та лісопаркова зона). Впродовж 15-18 квітня відбулося поступове підвищення рівня води на 0,6 м вище небезпечної відмітки. Протягом 12-18 квітня рівень води по посту Сухачівка підвищився загалом на 1,4 м. - на гідрологічному посту вдсх. Дніпровське – м. Дніпро (Річпорт) впродовж 17,18 квітня рівень води досяг небезпечної відмітки та перевищив її на 0,2 м. Протягом 12-18 квітня рівень води по посту м. Дніпро підвищився загалом на 0,8 м. На посту вдсх. Дніпровське – Лоцмано-Кам'янка протягом 12-14 квітня рівень води підвищився загалом на 0,4 м, що на 1,1 м нижче відмітки заплави. На Кам’янському водосховищі в районі м. Верхньодніпровськ впродовж звітного періоду відмічалися добові коливання рівня води в межах 4-25 см. На Каховському водосховищі в районі м. Нікополь впродовж звітного періоду рівень води підвищився води загалом на 0,8 м. На малих та середніх річках області ситуація спокійна, спостерігалися добові коливання рівнів води в межах 1-6 см на добу. На р. Інгулець біля м. Кривий Ріг впродовж звітного періоду рівень води утримувався на відмітках 318-324 см над нулем поста (30,75-30,81 мБС-77). Течія відсутня в річках Самара біля с. Коханівка та Мокра Сура біля смт Кринички. Поточна водність річок складає (по відношенню до місячної норми): - на р. Оріль біля смт Царичанка – 58 %; - на р. Самара біля с. Кочережки – 35 % |
| 5. | Інформація про надзвичайні ситуації (НС) |
| 5.1 | Інформація про надзвичайні ситуації, що трапилися, чи ліквідація яких була завершена у звітний період, з повним описом ситуації | 1. За інформацією Нікопольського МУВГ, станом на 13.04.2023 р. плівка нафтопродуктів в районі ГНС-1, візуально не спостерігається. 2. За даними Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології та ГУ ДСНС у Дніпропетровській області внаслідок пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду, відмічається підйом рівнів води з 15.04.2023 р. на гіропосту Сухачівка та з 17.04.2023 р. на гіропосту м. Дніпро (Річпорт). Станом на 14 год. 18.04.2023 р. триває підвищення рівня води у Дніпровському водосховищі: - на гідрологічному посту вдсх. Дніпровське – Сухачівка рівень води складає 935 см над нулем поста (53,06 м БС). Вода на заплаві. Рівень води перевищує небезпечну позначку на 55 см. Спостерігаються затоплення та обтоплення в Дніпровському районі: смт Курилівка (4 садові товариства), смт Обухівка; м. Дніпро: вул. Перевізна (АНД р-н), в Сухачівці пров. Казахський – садиби та лісопаркова зона; - на гідрологічному посту вдсх. Дніпровське – м. Дніпро (Річпорт) рівень води складає 854 см над нулем поста (52,25 м БС) – вода вийшла на заплаву, перевищує небезпечну відмітку на 23 см |
| 6. | Виконавець: черговий АДС відділу ведення водного кадастру та ТЕБ | Анастасія Кигим, тел. 097-3648833 |

Заступник  начальника  Офісу                                                           Ольга ЧЕХУН

| ВІДОМОСТІ ПРО РЕЖИМ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ Дніпропетровської області станом на 8 годину 18 квітня 2023 року |
| --- |
| Річка, гідропост | Рівень води | Зміна рівня води (см): | Рівень води – багаторічні дані за період повені, см над нулем поста | Небез-печна позначка,см над нулем поста | Темпе-ратура води, °С | Стан водного об’єкта |
|  | над нулем поста, см | м БC | за добу | від дати 10.02 | Най-вищий | Най-ниж-чий |  |  |  |
| Кам'янське в-ще, Верхньодніпровськ | 389 | 63,89 | -5 | +11 | 455 | 400 | 520 |  | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Сухачівка | 938 | 53,09 | +33 | +164 | 969 | 780 | 880 |  | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Дніпро | 850 | 52,21 | +20 | +94 | 874 | 772 | 831 |  | Чисто |
| Дніпровське в-ще, Лоцмано-Кам'янка | 809 | 51,80 | +12 | +61 | 816 | 756 | 919 |  | Чисто |
| Каховське в-ще, Нікополь | 375 | 15,75 | +14 | +194 | 446 | 339 | 446 | 9,5 | Чисто |
| Оріль, Царичанка | 332 | 60,41 | -3 | +62 | 819 | 233 | 718 |  | Чисто |
| Самара, Коханівка | 196 | 77,16 | -1 | +15 | 303 | 133 | 260 |  | Чисто, стояча вода |
| Самара, Павлоград | 128 | 61,05 | 0 | +14 | 485 | 145 | 296 |  | Чисто |
| Самара, Кочережки | 250 | 54,96 | 0 | +26 | 1068 | 249 | 680 | 6,2 | Чисто |
| Велика Тернівка, Богданівка | 198 | 65,50 | +4 | +22 | 441 | 177 | 336 |  | Чисто |
| Вовча, Васильківка | 52 | 65,93 | +2 | +8 | 823 | 77 | 632 |  | Чисто |
| Солона, Новопавлівка | 257 | 99,25 | -2 | +19 | 332 | 153 | 350 |  | Чисто |
| Гайчур, Андріївка | 394 | 78,29 | 0 | +9 | 761 | 394 | 770 |  | Чисто |
| Мала Терса, Троїцьке | 825 | 68,30 | +1 | +21 | 990 | 711 | 820 |  | Чисто |
| Кільчень, Олександрівка І | 276 | 69,66 | 0 | +10 | 390 | 220 | 329 |  | Рослинність біля берега |
| Мокра Сура, Кринички | 329 | 75,76 | +3 | +5 | 447 | 329 | 700 | 5,2 | Чисто, стояча вода |
| Інгулець, Кривий Ріг | 318 | 30,75 | 0 | +9 | 811 | 359 | 570 | 11,0 | Чисто |